Esta obra está bajo una licencia Attribution 3.0 Unported de Creative Commons 
 Diagnóstico de accesibilidad del sistema de transporte público en la CAPV

Fecha de modificación: 2012-07-27  

 Estación de Zabalburu

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | no |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | A la estación se accede por una pasarela elevada sobre las vías. Uno de los accesos está a nivel de la calle. El otro se comunica con la pasarela por una rampa de anchura adecuada, pero de pendiente pronunciada sin pasamanos de asistencia.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | si | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | si |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | si |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | si |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |