Esta obra está bajo una licencia Attribution 3.0 Unported de Creative Commons 
 Diagnóstico de accesibilidad del sistema de transporte público en la CAPV

Fecha de modificación: 2012-07-27  

 Aeropuerto Donostia - San Sebastián   

   
 Nombre:  
   
 Aeropuerto de DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN  
   
 Administración competente:  
 Ayto.D.F.G.Estado  
 Localización:  
   
 Afueras del municipio de Hondarribia, junto a la carretera nacional.  
   
 Servicios transporte público:  
   
 Autobús y taxi.  
   
 Área de influencia:  
 Nacional

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿Los servicios de transporte público a/desde el aeropuerto son accesibles a los usuarios PMR? | no | Las paradas de autobús se encuentran en la cuneta de una carretera con un tráfico intenso. Aunque el camino desde ellas sea accesible, hay que salvar primero el firme de la cuneta en mal estado. |
| ¿En el aparcamiento de la terminal, se cumple el nº mínimo de estacionamientos reservados a usuarios PMR? | si |  |
| ¿El acceso a la Terminal se encuentra a nivel respecto de la calle? | si | El acceso desde el aparcamiento no es accesible, puesto que en las zonas rebajadas de los bordillos hay bolardos que no dejan espacio suficiente para una silla de ruedas. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no existe | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | si | Puertas automáticas.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | si |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre permite el acceso de PMR? | si |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | si |  |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento de la terminal es compacto, duro, plano y antideslizante? | si |  |
| ¿El vestíbulo de la terminal está libre de obstáculos físicos (columnas, pilares, otros) permitiendo maniobras y giros de diámetro mínimo 1,80 m.? | si |  |
| ¿Los itinerarios principales de acceso a los diversos servicios presentes en la terminal del aeropuerto están libres de obstáculos y desniveles que impidan o dificulten el paso? En particular, el acceso autónomo a: |  |  |
|  | Mostradores de servicios: facturación, informac. | si |  |
|  | Servicios higiénicos | si |  |
|  | Cafetería, prensa, teléfono y otros | si |  |
| ¿Las puertas interiores del edificio disponen de la anchura mínima legalmente establecida? (**) | si | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿El mobiliario de la terminal dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | no | No hay reserva de asientos para PMR. |
| ¿Los mostradores de facturación, información, etc. se encuentran situados a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto, y 0,50 m. de profundidad? | si | Hay mostrador a menor altura. |
| ¿Los paneles, carteles informativos y diversa señalización existente en la estación son accesibles (legibles) y fácilmente localizables para los usuarios PMR? | si | Hay teleindicadores y megafonía. |
| Servicios higiénicos: ¿existe inodoro adaptado?, ¿reservado uno por cada sexo? | si |  |
| Servicios higiénicos: ¿en el espacio destinado a la distribución de aseos se puede inscribir un círculo de 1,80 m. de diámetro? | si |  |
| Servicios higiénicos: ¿la puerta posee la anchura mínima de paso legalmente establecida (0,90 m.) y permite su apertura hacia el exterior? | si |  |
| Servicios higiénicos: ¿en los urinarios, hay al menos uno situado a 45 cm. del suelo sin pedestales, ni resaltes? | si |  |