Esta obra está bajo una licencia Attribution 3.0 Unported de Creative Commons 
 Diagnóstico de accesibilidad del sistema de transporte público en la CAPV

Fecha de modificación: 2012-07-27  

 ADIF-RENFE

| FICHA DE SÍNTESIS | Línea C1 Gipuzkoa Irun-Brinkola |
| --- | --- |
| Conclusiones | La accesibilidad andén-tren constituye el problema fundamental en toda la red ferroviaria de ADIF en Gipuzkoa. En el 83% de las estaciones la una persona con movilidad reducida tendría dificultades para desplazarse desde el entorno urbano del equipamiento hasta el andén.Se constata que el entorno peatonal inmediato de los equipamientos y los propios vestíbulos carecen de itinerarios guía dirigidos a personas con discapacidad visual.Prácticamente, en 2 de cada 3 estaciones del corredor el usuario está obligado a desplazarse por la superficie de las vías. Solo el 14% de los equipamientos dispone elementos constructivos o mecánicos de comunicación alternativa.En más del 90% de las estaciones el pavimento de los andenes presenta deficiencias en señalización de seguridad. En seis de cada diez el pavimento cuenta con excelentes propiedades para el desplazamiento funcional. La información estática no está en ubicación y formato accesibles. Salvo en Donostia e Irun, no hay sistemas de comunicación alternativa.El mobiliario no cumple con los parámetros normativos de accesibilidad. |
| Actuacionesen ejecución /proyectadas/ en estudio | Instalación de teleindicadores informativos en todas las estaciones del núcleo San Sebastián 2010-2011.Actuaciones de mejora de la accesibilidad integral en:ZUMARRAGA –Instalación de ascensores (2010-2011). En fase de redacción.BILLABONA – En fase de redacción. 2010-2011.TOLOSA – En fase de redacción. 2010-2011. Actuaciones de prolongado y recrecido de andenes en las estaciones de ANDOAIN, ANDOAIN CENTRO, BRINKOLA, HERNANI CENTRO HERRERA, ITSASONDO, LEGAZPI, ORMAIZTEGUI, TOLOSA CENTRO, ZUMARRAGA, BEASAIN, ORDIZIA, PASAIA, VENTAS DE IRUN, ALEGIA, LOIOLA, HERNANI, LEGORRETA, ANOETA y GROS. Proyectos en fase de redacción con plazo de finalización previsto para 2010-2011. |
| Recomendaciones | PRIORITARIO | Acondicionamiento de los andenes para la llegada de las UT-CIVIA. Eliminación de los obstáculos que estrechan el paso. Acondicionamiento de los entornos peatonales próximos a las estaciones.Supresión de los pasos a nivel, y construcción de pasos elevados o inferiores (con ascensores) en las estaciones de mayor demanda.Acondicionamiento de las puertas, rampas y escaleras en los accesos, vestíbulos y andenes. |
| NECESARIO | Instalación de pasos a nivel de metal-caucho en las estaciones sin paso alternativo. Garantizar la plena accesibilidad a la información estática en todas las estaciones sin sistema dinámico alternativo.Mejora integral de la señalización de seguridad en los andenes para personas personas con discapacidad visual.Instalación de itinerarios guía en los vestíbulos de las estaciones de mayor demanda. |
| CONVENIENTE | Adaptación del mobiliario presente en las estaciones.Instalación de apoyos isquiáticos en las de mayor demanda.Instalación de placas guía en los pasamanos de las escaleras y rampas.Adaptación de aseos públicos ya existentes.Adaptación de las máquinas auto-venta en las estaciones no atendidas.Acondicionamiento del pavimento en las estaciones que presenten deficiencias. |

Línea C1.Irun-Brinkola:  
 <li class="sin">Estación Irún<li class="sin">Apeadero Bentak<li class="sin">Estación Lezo-Rentería<li class="sin">Estación Pasaia<li class="sin">Apeadero Herrera<li class="sin">Apeadero Ategorrieta<li class="sin">Estación Gros<li class="sin">Estación Donosti-San Sebastián<li class="sin">Apeadero Loiola<li class="sin">Apeadero Martutene<li class="sin">Apeadero Hernani<li class="sin">Estación Hernani centro<li class="sin">Apeadero Urnieta<li class="sin">Apeadero Andoain<li class="sin">Apeadero Andoain centro<li class="sin">Estación Billabona<li class="sin">Apeadero Anoeta<li class="sin">Estación Tolosa centro<li class="sin">Estación Tolosa<li class="sin">Apeadero Alegia<li class="sin">Apeadero Ikaztegieta<li class="sin">Apeadero Legorreta<li class="sin">Apeadero Itsasondo<li class="sin">Estación Ordizia<li class="sin">Estación Beasain<li class="sin">Apeadero Ormaiztegi<li class="sin">Estación Zumárraga<li class="sin">Apeadero LegazpiEstación Brinkola

| FICHA DE SÍNTESIS | Línea C1 Bizkaia Bilbao-Santurtzi |
| --- | --- |
| Conclusiones | La accesibilidad andén-tren constituye el problema fundamental en toda la red ferroviaria de ADIF en Bizkaia.Salvo en el núcleo de la capital, en el resto de las estaciones una personas con movilidad reducida tendría dificultades para realizar, de forma autónoma y funcional, el recorrido desde el entorno urbano del equipamiento hasta el andén.Se constata que el entorno peatonal inmediato de los equipamientos y los propios vestíbulos carecen de itinerarios guía dirigidos a personas con discapacidad visual.Dos de cada tres estaciones de la línea disponen de sistemas que garantizan el desplazamiento universal entre andenes.En ninguno de los equipamientos el usuario está obligado a transitar por la vía para llegar al andén.En más del90% de las estaciones el pavimento de los andenes presenta deficiencias en señalización de seguridad.En las estaciones del tramo entre Peñota-Sestao no se garantiza el acceso a la información a todos los usuarios.El mobiliario no cumple con los parámetros normativos de accesibilidad. |
| Actuacionesen ejecución /proyectadas/ en estudio | Peñota: Instalación de ascensores. Pasarela de accesibilidad. Adecuación de andenes. Proyecto en redacción. 2010-2011. |
| Recomendaciones | PRIORITARIO | Acondicionamiento de los andenes para la llegada de las UT-CIVIA.Acondicionamiento de los entornos peatonales próximos a las estaciones.Instalación de ascensores para garantizar el paso entre andenes en las estaciones carentes de ellos.Acondicionamiento de las puertas, rampas y escaleras. Instalación de sistemas de información vía megafonía y teleindicadores en el tramoPeñota-Sestao. |
| NECESARIO | Garantizar la plena accesibilidad a la información estática en todas las estaciones sin sistema dinámico alternativo.Mejora integral de la señalización de seguridad en los andenes para personas con discapacidad visual.Instalación de itinerarios guía en los vestíbulos de las estacionesde mayor categoría.Adaptación de las máquinas auto-venta en las estaciones no atendidas.. |
| CONVENIENTE | Adaptación del mobiliario presente en las estaciones e instalación de apoyos isquiáticos en las de mayor demanda.Instalación de placas guía en los pasamanos de las escaleras y rampas.Acondicionamiento del pavimento en aquellas estaciones que presenten deficiencias. |

Línea de cercanías Bizkaia C1-Bilbao-Santurtzi:  
 <li class="sin">Estación Bilbao Abando<li class="sin">Estación de Zabalburu<li class="sin">Estación Ametzola<li class="sin">Estación Autonomía<li class="sin">Estación San Mamés<li class="sin">Estación Olabeaga<li class="sin">Estación de Zorrotza<li class="sin">Estación Lutxana<li class="sin">Estación Barakaldo<li class="sin">Estación Sestao<li class="sin">Estación La Iberia<li class="sin">Estación de Portugalete<li class="sin">Estación Peñota<li class="sin">Estación Santurtzi

| FICHA DE SÍNTESIS | Línea C2 Bizkaia Bilbao-Galindo-Muskiz |
| --- | --- |
| Conclusiones | La accesibilidad andén-tren constituye el problema fundamental en toda la red ferroviaria de ADIF en Bizkaia.Todas las estaciones del tramo no compartido de la C-2 muestran unas condiciones críticas de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Ninguna garantiza el acceso peatonal desde la calle al andén. Aunque la demanda no es excesiva, muchas superan los 1.000 pas/día.Las estaciones de doble andén carecen de los elementos mecánicos o constructivos que permitan el desplazamiento seguro y autónomo entre andenes.En todas las estaciones el pavimento de los andenes presenta deficiencias en señalización de seguridad. En muchas, muestra importantes irregularidades.Las estaciones se caracterizan por no cubrir las mínimas condiciones de seguridad, ergonomía y funcionalidad que el viajero precisa.No se constata la presencia de itinerarios guía para PDV en el entorno peatonal de los equipamientos ni en los vestíbulos de los edificios. |
| Actuacionesen ejecución /proyectadas/ en estudio | Galindo: Instalación de ascensores.Adecuación de andenes. Proyecto en redacción. 2010-2011.Ortuella: Rampa de acceso a la estación 2010.Gallarta: Rampa de acceso a la estación 2010. |
| Recomendaciones | PRIORITARIO | Acondicionamiento de los andenes para la llegada de las UT-CIVIA.Acondicionamiento de los entornos peatonales próximos a las estaciones.Instalación de ascensores para garantizar el paso entre andenes en las estaciones de doble vía.Acondicionamiento de las puertas, rampas y escaleras en los accesos, vestíbulos y andenes. Instalación de sistemas de información vía megafonía y teleindicadores en las de mayor demanda. |
| NECESARIO | Garantizar la plena accesibilidad a la información estática en todas las estaciones sin sistema dinámico alternativo.Mejora integral de las condiciones de seguridad, confort, ergonomía en las instalaciones.Mejora de la señalización de seguridad en los andenes para personas con discapacidad visual.Adaptación de las máquinas auto-venta en las estaciones no atendidas. |
| CONVENIENTE | Instalación de placas guía en los pasamanos de las escaleras y rampas.Acondicionamiento del pavimento en aquellasestaciones que presenten deficiencias. |

Línea de cercanías Bizkaia C2-Bilbao-Muskiz:  
 <li class="sin">Estación Bilbao Abando<li class="sin">Estación de Zabalburu<li class="sin">Estación Ametzola<li class="sin">Estación Autonomía<li class="sin">Estación San Mamés<li class="sin">Estación Olabeaga<li class="sin">Estación de Zorrotza<li class="sin">Estación Lutxana<li class="sin">Estación Barakaldo<li class="sin">Apeadero Galindo<li class="sin">Apeadero de Trápaga<li class="sin">Estación Valle de Trápaga<li class="sin">Apeadero de Urioste<li class="sin">Estación Sagrada Familia<li class="sin">Estación Ortuella<li class="sin">Apeadero Gallarta<li class="sin">Apeadero Putxueta<li class="sin">Estación Muskiz

| FICHA DE SÍNTESIS | Línea C3 Bizkaia Bilbao-Orduña |
| --- | --- |
| Conclusiones | La accesibilidad andén-tren constituye el problema fundamental en toda la red ferroviaria de ADIF en Bizkaia.El 82% de las estaciones de la línea no garantiza el acceso peatonal desde la calle al andén.En 6 de cada 10 estaciones el usuario se ve obligado a atravesar un paso a nivel. En 7 de cada 10 no hay elementos de comunicación universal entre andenes.Más del 90% de las estaciones presenta deficiencias en señalización de seguridad en andenes. El pavimento, en muchas de ellas, muestra importantes irregularidades.Muchas estaciones se caracterizan por no cubrir las mínimas condiciones de seguridad, ergonomía y funcionalidad que el viajero precisa.No se ha constatado la presencia de itinerarios guía para personas con discapacidad visual en el entorno peatonal de los equipamientos ni en los vestíbulos de las estaciones. |
| Actuacionesen ejecución /proyectadas/ en estudio | Sustitución de los pasos a nivel entablonados de 12 estaciones por pasos de metal-caucho Ollargan, Basauri, Bakiola, Arrankudiaga, Arbide, Inarratxu, Orduña, más las 5 de Álava con pasos de madera.Arrigorriaga: Instalación de ascensores. Adecuación de la estación a las condiciones de accesibilidad.Proyecto en redacción. 2010-2011.Arrankudiaga: Adecuación de accesos y andenes. Proyecto en redacción. 2010-2011. |
| Recomendaciones | PRIORITARIO | Acondicionamiento de los andenes para la llegada de las UT-CIVIA.Acondicionamiento de los entornos peatonales próximos a las estaciones.Instalación de ascensores para garantizar el paso entre andenes en las estaciones de mayor demanda.Acondicionamiento de las puertas, rampas y escaleras. Instalación de sistemas de información vía megafonía y teleindicadores en las de mayor demanda. |
| NECESARIO | Instalación de pasos de metal-caucho en las estaciones sin paso alternativo.Garantizar la plena accesibilidad a la información estática en todas las estaciones sin sistema dinámico alternativo.Mejora integral de las condiciones de seguridad, confort, ergonomía en las instalaciones.Mejora de la señalización de seguridad en los andenes para personas con discapacidad visual.Adaptación de las máquinas auto-venta en las estaciones no atendidas. |
| CONVENIENTE | Instalación de placas guía en los pasamanos de las escaleras y rampas.Acondicionamiento del pavimento en las estaciones que presentan deficiencias.Instalación de itinerarios guía en los vestíbulos de las estaciones de mayor demanda.Instalación de apoyos isquiáticos en las estaciones de mayor demanda. |

<h3>Línea de cercanías Bizkaia C3-Bilbao-Orduña</h3>Estación Bilbao Abando<li class="sin">Estación MIRIBILLA<li class="sin">Estación La Peña<li class="sin">Estación Ollargan<li class="sin">Estación Bidebieta-Basauri<li class="sin">Apeadero de Abaroa - S. Miguel<li class="sin">Apeadero Basauri<li class="sin">Estación Arrigorriaga<li class="sin">Estación Ugao - Miraballes<li class="sin">Apeadero Bakiola<li class="sin">Apeadero de Arrankudiaga<li class="sin">Apeadero de Arbide<li class="sin">Apeadero de Arakaldo<li class="sin">Estación de Areta<li class="sin">Estación de Llodio<li class="sin">Apeadero Santa Cruz de LLodio<li class="sin">Apeadero Luiando<li class="sin">Apeadero de Salbio<li class="sin">Apeadero Amurrio-Iparralde<li class="sin">Estación de Amurrio<li class="sin">Apeadero Iñarritu<li class="sin">Estación Orduña 
 Corredor de media distancia-largo recorrido:  
 <li class="sin">Estación de Agurain<li class="sin">Estación Alegría-Dulantzi<li class="sin">Estación Araia<li class="sin">Estación Vitoria-Gasteiz 
   
   
   
    
   
   
 Estación Bilbao Abando

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | si | El acceso principal tiene una pequeña rampa en la entrada con pasamanos acondicionado. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no existe | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | si | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | si |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | si |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | si |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |

Estación Ametzola

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | si | Los itinerarios peatonales de acceso cuentan con pasos rebajados. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no existe | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | si | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | si |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |

Apeadero Galindo   

   
    
   
    
   
    
   
 Nombre:  
   
 Apeadero de GALINDO  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 En la carretera  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | no | Acceso a pie desde la autovía. Itinerario peligroso con intenso tráfico de vehículos. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | La única manera de bajar al andén es mediante escaleras.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | no | La única manera de bajar al andén es mediante escaleras. |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | no existe |  |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | no existe |  |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | no | No están adaptadas para su uso universal. |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | no | No está adaptado para su uso universal. |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | no | Pavimento con irregularidades y sin elementos de señalización para PDV. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | no | Queda mucho hueco entre la plataforma de la unidad móvil y el andén. |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | no |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | no | La única forma de cambiar de andén es mediante escaleras. |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
   
 La información estática se encuentra a altura elevada y con tamaño de contenidos pequeño.  
    
   
   
 Apeadero Gallarta   

   
    
   
 Nombre:  
   
 Apeadero Gallarta  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 Afueras del municipio  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | RESPUESTAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | NO | El itinerario peatonal de acceso es una rampa de gran pendiente, totalmente impracticable. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | Acceso mediante escaleras o mediante rampa de gran pendiente.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | NO EXISTE |  |

| CUESTIONARIO | RESPUESTAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | NO | Rampas de gran pendiente. |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | NO EXISTE |  |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | NO | No está adaptado para su uso universal. |

| CUESTIONARIO | RESPUESTAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | NO | Pavimento en condiciones deficientes, y sin señalización de seguridad. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | NO | Andén más elevado que la plataforma de la unidad móvil. |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | NO |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | NO | Estación de andén único. |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
   
 La información estática se encuentra a altura elevada y con tamaño de contenidos pequeño.  
   
    
   
    
    
   
   
 Estación Autonomía

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | si |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no existe | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | si | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | si |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | si |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | si |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |

Estación Muskiz

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | NO | Se accede a través de escaleras o rampa lateral. El acceso peatonal se produce a través de una acera estrecha junto a zona de tráfico de vehículos. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | SI | La rampa no cuenta con barandilla a ambos lados.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | NO | Puertas de doble hoja. Estrechas.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | NO |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | NO EXISTE |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | SI |  |

Estación Barakaldo

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | si | La estación tiene diferentes entradas, pero cuenta con un acceso a nivel e itinerario peatonal accesible. El otro acceso a la estación se materializa a través de una rampa con peralte y sin pasamanos de asistencia. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no existe | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | si | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | si |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |

Estación La Iberia

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | si | El itinerario peatonal es muy complicado ya que discurre por tramos en pendiente, escaleras y pasos estrechos. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no existe | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | si | Acceso diáfano(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | no | Hay un escalón que dificulta la entrada al vestíbulo principal. |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |

Estación Ortuella

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | NO |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | Existen rampas adaptadas, pero hasta llegar a ellas hay un camino estrecho y con el pavimento en mal estado.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | SI | Paso diáfano.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | SI |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | NO EXISTE |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | NO EXISTE |  |

Estación Lutxana

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | no | El acceso peatonal se realiza a través de un recorrido inseguro en una zona de tráfico intenso (aceras estrechas). Rampas de acceso no acondicionadas. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | Hay un primer tramo de rampa sin barandilla ni ningún tipo de apoyo. El tramo siguiente solo tiene barandilla a un lado.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | no existe | El edificio está cerrado.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | no existe |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

Estación Olabeaga

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | si | El acceso al andén se realiza a través de un paso subterráneo con tramos de escaleras. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no existe | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | no existe | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | no existe |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |

Estación Sagrada Familia

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | NO |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | Dispone de rampas, pero desembocan en tramos de escaleras.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | NO EXISTE | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | NO EXISTE |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | NO EXISTE |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | NO EXISTE |  |

Estación Peñota

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | no | El itinerario peatonal no cuenta con vado en el paso de cebras. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | La rampa no está adaptada. Mucha pendiente, sin pasamanos de asistencia al usuario.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | si | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | si |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |

Apeadero de Trápaga   

   
 Nombre:  
   
 Apeadero de TRÁPAGA  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 En el municipio  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | NO |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | Existe una rampa de acceso, pero no tiene barandilla a ningún lado.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | NO EXISTE |  |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al andén dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | NO | Rampa de acceso al andén desde el exterior, pero no está acondicionada. |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | NO EXISTE |  |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | NO | No está adaptado para su uso universal. |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | NO | El pavimento es adecuado, pero carece de señalización para PDV. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | NO | Queda mucho hueco entre la plataforma de la unidad móvil y el andén. |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | NO |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | NO | Estación de andén único. |

Estación de Portugalete

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | si | El itinerariopeatonal atraviesa una zona de estacionamiento de vehículos que puede provocar inseguridad en la PMR. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no existe | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | no existe | Espacio diáfano.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | no existe |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |

Apeadero de Urioste   

   
 Nombre:  
   
 Apeadero de URIOSTE  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 En la carretera  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | NO |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | Existen rampas de gran anchura, pero con pendiente muy elevada.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | NO EXISTE |  |

| CUESTIONARIO |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | NO |  |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | NO EXISTE |  |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | NO | No está adaptado para su uso universal. |

| CUESTIONARIO |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | NO | Pavimento en condiciones deficientes, y sin señalización de seguridad. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | NO |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | NO |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | NO | Estación de andén único. |

Estación San Mamés

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | no |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | si | A través de un ascensor y tramo de escaleras. (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | no existe | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | no existe |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |

Estación Valle de Trápaga

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | NO | Itinerario peatonal, accede a una zona de estacionamiento de vehículos. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | Escaleras. En obras.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | NO EXISTE | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | NO EXISTE |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | NO EXISTE |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | NO EXISTE |  |

Estación Santurtzi

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | no |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | si | Se accede a través de una rampa en la entrada secundaria. El acceso principal tiene escalones en la entrada.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | si | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | si |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | si |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no | No hay. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |

Apeadero de Abaroa - S. Miguel   

   
 Nombre:  
   
 Apeadero de ABAROA - S.MIGUEL  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 Afueras del municipio  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | NO | El itinerario peatonal de acceso atraviesa una carretera. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | Tiene una rampa de pendiente pronunciada, pero practicable. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | NO EXISTE |  |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | NO EXISTE |  |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | NO EXISTE | Cerrado. |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | NO EXISTE | Cerrado. |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | NO | Además de la altura de la pantalla y la ranura de monedas, la máquina está sobre un escalón. |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | NO | Asientos sin reposabrazos. |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | SI | Le falta pavimento táctil de botones. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | NO |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | NO EXISTE |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | SI | Para cambiar de andén hay una plataforma elevada. Se puede subir en ascensor. La plataforma es de material resbaladizo. |

Estación Sestao

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | si |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no existe | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | no existe | Acceso diáfano. (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | no | Hay un pequeño escalón en la entrada del vestíbulo. |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |

Estación de Amurrio

| CUESTIONARIO | RESPUESTAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | SI | El itinerario peatonal de acceso es practicable por un lateral, no por el centro que cuenta con acera con bordillo. Hay aparcamiento contiguo a la estación con aparcamiento PMR. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO EXISTE | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | NO | Acceso estrecho. Tienen que estar las dos hojas abiertas.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | NO | Acceso estrecho. Tienen que estar las dos hojas abiertas. |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | NO EXISTE |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | SI |  |

Estación de Zabalburu

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | no |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | A la estación se accede por una pasarela elevada sobre las vías. Uno de los accesos está a nivel de la calle. El otro se comunica con la pasarela por una rampa de anchura adecuada, pero de pendiente pronunciada sin pasamanos de asistencia.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | si | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | si |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | si |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | si |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |

Apeadero de Arakaldo   

   
 Nombre:  
   
 Apeadero de ARAKALDO  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 En la carretera  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | NO |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | Uno de los accesos es por un tramo de escaleras sin acondicionar. El otro es una rampa, de pendiente muy pronunciada y sin barandilla adecuada.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | NO EXISTE |  |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | NO |  |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | NO EXISTE |  |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | NO | Asientos sin reposabrazos. |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | NO | Pavimento deficiente sin señalización de seguridad. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | NO |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | NO |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | NO | El desplazamiento entre andenes se realiza a través de un paso a nivel en estado muy deficiente y peligroso. |

Estación de Zorrotza

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | no | El acceso peatonal transcurre a través de tramos de escaleras con rampas alternativas no acondicionadas. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | Hay un primer tramo de rampa sin barandilla ni ningún tipo de apoyo. El tramo siguiente solo tiene barandilla a un lado.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | si | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | si |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |

Apeadero de Arbide   

   
 Nombre:  
   
 Apeadero de ARBIDE  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 Entorno industrial  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | REPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | NO | El entorno peatonal discurre por una calzada para vehículos de pendiente pronunciada. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | NO EXISTE |  |

| CUESTIONARIO | REPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | NO | Por un extremo hay una rampa de pendiente pronunciada sin barandillas. Por el otro, hay escaleras. |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | NO EXISTE |  |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | NO | Asientos sin reposabrazos. |

| CUESTIONARIO | REPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | SI | Sin pavimento táctil de botones. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | NO |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | NO |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | NO | Para cambiar de andén hay que cruzar un paso a nivel deficiente y peligroso. |

Estación de Agurain

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | no | El acceso se realiza a través de un tramo de escaleras y por un lateral de la estación. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | Hay una rampa que no resulta funcional. (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | no existe | Se entra por un lateral. Edificio cerrado del lado de la calle.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | no existe |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

Estación de Areta

| CUESTIONARIO | REPUESTAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | SI | El entorno peatonal es accesible, pero hay calzada contigua para el tráfico rodado. Hay aparcamiento contiguo con reserva PMR. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO EXISTE | El acceso al andén se realiza a través del vestíbulo de la estación y por un lateral.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | NO | Acceso estrecho. Tienen que estar las dos hojas abiertas.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | NO | Acceso estrecho. Tienen que estar las dos hojas abiertas. |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | NO EXISTE |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | NO EXISTE |  |

Apeadero de Arrankudiaga   

   
 Nombre:  
   
 Apeadero de ARRANKUDIAGA  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 Afueras del municipio  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | NO |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | El acceso peatonal es completamente inaccesible. Los accesos son a través de tramos de escaleras o sendas de tierra impracticables.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | NO EXISTE |  |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | NO EXISTE |  |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | NO EXISTE |  |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | NO | Asientos sin reposabrazos. |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | NO | Pavimento con irregularidades y sin señalización para personas discapacitadas. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | NO |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | NO |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | NO | Para cambiar de andén hay que cruzar un paso a nivel deficiente y peligroso. El acceso desde el mismo hasta andén cuenta con pavimento resbaladizo y sin barandilla. |

Estación Arrigorriaga

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | NO | Existen varios accesos a la estación que se realizan a través de tramos de escaleras y rampas de pendiente pronunciada. Hay aparcamiento para PMR. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | NO | Tendrían que estar las dos hojas abiertas.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | NO | Tendrían que estar las dos hojas abiertas. |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | NO EXISTE |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | SI |  |

Apeadero Putxueta   

   
    
   
 Nombre:  
   
 Apeadero de PUTXUETA  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 Afueras del municipio  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | NO | Existe un aparcamiento contiguo a la estación con reserva PMR. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | Existe una rampa, pero no tiene barandilla ni pavimento adecuado.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | NO EXISTE |  |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | NO | Rampa inadecuada. |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | NO EXISTE |  |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | NO | Ranura de monedas muy elevada. Obsoletas. |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | NO | No está adaptado para su uso universal. |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | NO | Pavimento en condiciones deficientes, y sin señalización de seguridad. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | NO |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | NO |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | NO | El paso entre andenes se realiza a través de un túnel subterráneo y con escaleras poco acondicionadas. |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
   
 La información estática se encuentra a altura elevada y con tamaño de contenidos pequeño.  
    
   
   
 Estación Alegría-Dulantzi

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | no | Hay una pequeña rampa de acceso totalmente funcional. La estación se sitúa en las afueras con acceso prácticamente obligado en coche. Hay aparcamiento contiguo a la estación con reserva para PMR. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | si | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | no existe | Se entra por un lateral. Edificio cerrado.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | no existe |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

Estación Araia

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | no | El acceso se realiza por un tramo de escaleras y a través de un lateral de la estación. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | Hay rampa de acceso que no resulta funcional.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | no existe | Se entra por un lateral. Edificio cerrado del lado de la calle.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | no existe |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

Apeadero Bakiola   

   
 Nombre:  
   
 Apeadero de BAKIOLA  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 Entorno industrial  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | NO | El entorno es industrial con acceso peatonal muy penalizado. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | El camino es completamente inaccesible. Son caminos de tierra o a través de escaleras.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | NO EXISTE |  |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | NO | Escaleras. |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | NO EXISTE |  |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | NO EXISTE | Asientos sin reposabrazos. |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | SI | Le falta pavimento táctil de botones. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | NO EXISTE |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | NO EXISTE |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | NO EXISTE | Para cambiar de andén hay que cruzar un paso a nivel en estado muy deficinte y peligroso. El acceso desde el mismo hasta el andén tiene escalones. |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
   
 Se trata de una estación de carácter provisional al estar en obras.  
    
   
   
 Estación Vitoria-Gasteiz

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | si | El itinerario peatonal de acceso a la estación es accesible. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no existe | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | si | De apertura automática.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | si |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | si |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | si |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

Apeadero Basauri   

   
 Nombre:  
   
 Apeadero de BASAURI  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 En las afueras del municipio  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | NO |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | Acceso peatonal totalmente inaccesible. Pavimento en mal estado, rampas muy pronunciadas.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | NO EXISTE |  |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | NO EXISTE |  |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | NO EXISTE |  |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | NO | Asientos sin reposabrazos. |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | SI | Le falta pavimento táctil de botones para PDV. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | NO |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | NO EXISTE |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | NO | Para cambiar de andén hay que cruzar un paso a nivel extremadamente peligroso al tratarse de una estación en curva. Al final de éste, hay un escalón para subir al andén. |

Apeadero Alegia   

   
    
   
 Nombre:  
   
 Apeadero de ALEGIA  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | no |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | Rampa de gran pendiente.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | no |  |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | no existe |  |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | no existe |  |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | no | Ranura de monedas y pantalla muy elevadas. |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | si |  |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | no | Pavimento muy deficiente en la zona próxima al paso entre andenes. Sin pavimento táctil de botones. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | no |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | no |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | no | Paso a nivel entre andenes. Muy peligroso y deficiente. |

Estación Bidebieta-Basauri

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | SI | El acceso peatonal no es accesible. Las aceras son estrechas, los coches aparcan sobre ellas. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO EXISTE | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | SI | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | SI |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | NO EXISTE |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | SI |  |

Apeadero Andoain centro   

   
    
   
 Nombre:  
   
 Apeadero de ANDOAIN CENTRO  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 En el municipio  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | no | Accesos vía rampas no adaptadas. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | no existe |  |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | no existe | Cerrado. |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | no existe | Cerrado. |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | no | Ranura de monedas y pantalla muy elevadas. |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | no | No está adaptado para su uso universal. |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | no | Pavimento deficiente. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | no |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | no |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | no | Paso a nivel. Inseguridad. |

Apeadero Iñarritu   

   
 Nombre:  
   
 Epeadero de IÑARRITU  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 Entorno industrial  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | RESPUESTAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | NO | El itineario peatonal es muy complicado. El entorno es industrial y nada funcional para peatones. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | Uno de los accesos se realiza a través de un gran tramo de escaleras. El otro acceso es un camino improvisado de tierra que cruza una antigua vía, totalmente impracticable.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | NO EXISTE |  |

| CUESTIONARIO | RESPUESTAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | NO | Dispone de una rampa no acondicionada, de pendiente pronunciada. |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | NO EXISTE |  |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | NO | No está adaptado para su uso universal. |

| CUESTIONARIO | RESPUESTAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | NO | Además no tiene elementos de señalización para discapacitados sensoriales. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | NO |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | NO |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | NO | Para cambiar de andén hay que cruzar un paso a nivel complicado. Al final del paso, hay que saltar un escalón para subir al andén (impracticable). |

Apeadero Andoain   

   
  Nombre:  
   
 Apeadero de ANDOAIN  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | si | Estación con 2 accesos. El acceso peatonal a nivel se produce a través de un recorrido deficiente. El otro acceso se produce vía rampa no adaptada. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | no existe |  |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | no existe | Cerrado. |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | no existe | Cerrado. |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | no | Ranura de monedas y pantalla muy elevadas. |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | no | No está adaptado para su uso universal. |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | si | El pavimento de acceso se encuentra en condiciones deficientes. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | no |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | no |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | no | Paso a nivel. Inseguridad. |

Apeadero Amurrio-Iparralde   

   
 Nombre:  
   
 Apeadero de AMURRIO - IPARRALDE  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 Afueras de Amurrio. Estación nueva  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | SI | Las aceras del entorno de la estación están rebajadas. Entorno peatonal adecuado. Aparcamiento contiguo con reserva PMR. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO EXISTE | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | NO EXISTE |  |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | SI | Mediante rampa. |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | NO EXISTE |  |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | NO | No está adaptado para su uso universal. |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | SI | Además cumple con la normativa de señalización para discapacitados sensoriales. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | NO |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | NO |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | NO |  |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
   
 La información estática se encuentra a una altura inadecuada (ilegible) y con un tamaño de contenidos pequeño.  
    
   
   
 Apeadero Anoeta   

   
    
   
 Nombre:  
   
 Apeadero de ANOETA  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 Afueras del municipio  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | no |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | Hay 2 accesos. Uno mediante escaleras, y otro por una calle de pendiente elevada.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | no existe |  |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | no existe | No hay. |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | no existe | No hay. |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | no | Ranura de monedas y pantalla muy elevadas. |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | no | No está adaptado para su uso universal. |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | si | El pavimento en la zona próxima del paso entre andenes se encuentra en peor estado. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | no |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | no |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | no | Paso a nivel. Inseguridad. |

Apeadero Ategorrieta   

   
    
   
 Nombre:  
   
 Apeadero de ATEGORRIETA  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 En el municipio  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | no | Tramo de escaleras. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | Existe una rampa del todo inadecuada.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | no |  |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | no existe |  |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | no existe |  |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | no | No están adaptadas para su uso universal. |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | no | No está adaptado para su uso universal. |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | si | Le falta señalización en el andén. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | no |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | no |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | no | El desplazamiento se realiza por un tramo subterráneo vía escaleras. |

Estación La Peña

| CUESTIONARIO | REPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | NO |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | El itinerario de acceso está en rampa. no tiene barandilla a los dos lados, pero resulta practicable.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | NO | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | NO | Las puertas se encuentran cerradas, y además son muy pesadas. |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | NO EXISTE |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | SI |  |

Estación Beasain

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | si | Hay aparcamiento en el exterior. Reserva PMR. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no existe | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | no | Puertas estrechas de doble hoja. Necesidad de abrir ambas hojas para pasar.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | no |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |

Apeadero Bentak   

   
    
   
 Nombre:  
   
 Apeadero de BENTAK  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 Afueras del municipio  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | no | Existencia de una pronunciada pendiente. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | no existe |  |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | no existe |  |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | no existe |  |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | no | No están adaptadas para su uso universal. |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | no | No está adaptado para su uso universal. |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | si |  |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | no |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | no |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | no |  |

Estación de Llodio

| CUESTIONARIO | RESPUESTAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | NO | El entorno peatonal cuenta con rebajes en los pasos, pero es una zona de tráfico de vehículos. Inseguridad. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | Sólo se puede acceder mediante escaleras. Acceso completamente inaccesible.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | NO | Acceso estrecho. Tienen que estar las dos hojas abiertas. Además hay 3 escalones delante de la puerta.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | NO | Acceso estrecho. Tienen que estar las dos hojas abiertas. |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | NO EXISTE |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | SI |  |

Estación Billabona

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | no | Dos accesos. Uno vía itinerario adaptado. Otro vía rampa de pendiente muy pronunciada con acceso vía acera estrecha y elevado tráfico. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | si | Solamente uno de los 2 accesos.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | no existe | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| Las puertas, ¿permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | no existe |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

Apeadero Luiando   

   
 Nombre:  
   
 Apeadero de LUIANDO  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 Afueras del municipio  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | REPUESTAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | SI | Al apeadero se accede por un lateral desde la propia carretera (acceso inseguro). El pavimento está en mal estado. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO EXISTE | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | NO EXISTE |  |

| CUESTIONARIO | REPUESTAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | NO EXISTE |  |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | NO EXISTE |  |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | NO | No está adaptado para su uso universal. |

| CUESTIONARIO | REPUESTAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | SI | Le falta pavimento táctil de botones. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | NO |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | NO |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | NO | Para cambiar de andén hay que cruzar un paso a nivel. El cruce se encuentra en mal estado, quedan huecos entre las traviesas de madera y el balasto del fondo. La subida al andén tiene una fuerte pendiente. |

Estación Brinkola

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | no |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | si | Al terminar la rampa hay un escalón.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | no existe | No hay acceso al edificio, está cerrado.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | no existe |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe | No hay. |

Estación MIRIBILLA

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | SI | Acceso desde una gran espacio diáfano. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO EXISTE | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | SI | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | SI |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | SI |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | NO EXISTE |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | SI |  |

Estación Donosti-San Sebastián

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | si |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no existe | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | si | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | si |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | si |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | si |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |

Estación Ollargan

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | NO |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | El itinerario de acceso es estrecho, el pavimento está en mal estado y hay escalones.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | SI | Acceso diáfano.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | SI |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | NO EXISTE |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | NO | Los dos torniquetes de acceso son estrechos para las sillas de ruedas. |

Estación Gros

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | si | Itinerario adaptado. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no existe | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | no existe | No hay.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | no existe |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |

Estación Orduña

| CUESTIONARIO | RESPUEST | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | SI | Entorno peatonal adecuado aunque se estrecha por la existencia de contenedores. Aparcamiento contiguo con reserva PMR. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO EXISTE | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | SI | Sólo si están las 2 hojas abiertas.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | SI | Sólo si están las 2 hojas abiertas. |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | NO EXISTE |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | SI |  |

Estación Hernani centro

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | no | Hay 2 accesos. Uno mediante escaleras (inaccesible) y otro vía itinerario peatonal accesible. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | si | Solo uno de los dos accesos.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | no existe | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| Las puertas, ¿permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | no existe |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

Apeadero Hernani   

   
    
   
 Nombre:  
   
 Apeadero de HERNANI  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 Afueras del municipio  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | no |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | si | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | no |  |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | no existe | Cerrado. |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | no existe | Cerrado. |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | no | Ranura de monedas y pantalla muy elevadas. |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | no | Asientos sin reposabrazos. |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | si | Le falta pavimento táctil de botones. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | no |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | no |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | no | Paso a nivel. Inseguridad. |

Apeadero Herrera   

   
    
   
 Nombre:  
   
 Apeadero de HERRERA  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 En el municipio  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | no | Se accede vía escaleras. Calle con elevado tráfico y pendiente pronunciada. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | no |  |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | no existe | Cerrado. |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | no existe | Cerrado. |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | no | Además de la altura de la pantalla y la ranura de monedas, la máquina está sobre un escalón. |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | no | Asientos sin reposabrazos. |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | si | Le falta pavimento táctil de botones. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | no |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? |  |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | no |  |

Apeadero Ikaztegieta   

   
    
   
 Nombre:  
   
 Apeadero de IKAZTEGIETA  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | no | Itinerario de acceso resbaladizo, sin acera y en pendiente. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | Solo existe rampa en el andén sentido Donostia. Obligado a cruzar las vías para acceder al otro.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe | No hay. |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | no | Acceso con 10 escalones. |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | no existe | No hay. |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | no existe | No hay. |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | no | No están adaptadas para su uso universal. |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | no | Más bajo, a 40 cm, y sin reposabrazos. |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | si |  |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | no |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | no |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | si | A través de las vías, mediante rampa con mucha pendiente. Paso peligroso. |

Estación Irún

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | no | El acceso desde la Plaza Txanaleta está a diferente cota. El acceso desde la C/Estación está a nivel. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no existe | Hay ascensores, escaleras y rampas mecánicas.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | si | De apertura automática.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | si |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | si |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | si |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |

Apeadero de Salbio   

   
 Nombre:  
   
 Apeadero de SALBIO  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 En la carretera  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | NO | La entrada a la estación está en la carretera (peligroso). Existe otro acceso, que es un camino de tierra en mal estado. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | El acceso desde la carretera es un tramo largo de escaleras que bajan al andén. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | NO EXISTE |  |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | NO | Al andén se baja por un largo tramo de escaleras no acondiconadas y peligrosas. |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | NO EXISTE |  |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | NO | Asientos sin reposabrazos ni respaldo. |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | SI | Le falta pavimento táctil de botones. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | NO | Queda mucho hueco entre la plataforma del tren y el andén. |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | NO |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | NO | Hay dos formas de cambiar de andén. Una de ellas es subiendo hasta la carretera que pasa por encima de las vías y bajar por la otra escalera. La otra forma es un paso a nivel en muy mal estado. |

Apeadero Itsasondo   

   
    
   
 Nombre:  
   
 Apeadero de ITSASONDO  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 Afueras del municipio  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | no | Acceso por tramo no acondicionado (sin acera). |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | Itinerario con demasiada pendiente.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe | No hay. |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | no | Rampa de pendiente inadecuada. Sin tramo acondicionado. |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | no existe | No hay. |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | no existe | No hay. |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | no existe | No hay. |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | no | Sin reposabrazos. Bancos bajos. |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | si |  |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | no |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | no | No hay. |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | no | Paso a nivel por las vías. Peligroso. |

Apeadero Legazpi   

   
    
   
 Nombre:  
   
 Apeadero de LEGAZPI  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 Afueras del municipio  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | no | Para acceder hay que ir por la carretera en el último tramo. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | Rampa con mucha pendiente y sin barandillas.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe | No hay. |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | no | Pendientes muy pronunciadas. |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | si |  |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | no | No hay tramos más bajos. |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | no | No hay. |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | no | Están a menor altura, y sin reposabrazos. |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | si | Le falta señalización en los andenes. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | no |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | no |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | no | Paso obligado por la superficie de las vías. |

Apeadero Santa Cruz de LLodio   

   
 Nombre:  
   
 Apeadero de SANTA CRUZ DE LLODIO  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 En las afueras del municipio. Entorno industrial  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | NO | El itinerario peatonal de acceso atraviesa zona de naves industriales. Hay dos accesos, uno a nivel y el otro no. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | El acceso que no está a nivel solo tiene escaleras.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | NO EXISTE |  |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | SI | Hay una rampa que resulta practicable en el acceso a nivel. |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | NO EXISTE |  |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | NO | No está adaptado para su uso universal. |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | SI | Le falta pavimento táctil de botones y banda amarilla. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | NO |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | NO |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | NO | Para cambiar de andén hay que cruzar un paso a nivel en deficiente estado que además cuenta con un escalón que condiciona aún más el desplazamiento. |

Apeadero Legorreta   

   
    
   
 Nombre:  
   
 Apeadero de LEGORRETA  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 Afueras del municipio  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | si | Cuenta con 2 accesos: uno a nivel, aunque con pavimento deficiente, y otro a través de escaleras. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe | No hay. |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | no |  |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | no existe | Cerrado. |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | no existe | Cerrado. |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | no existe | No hay. |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | no | No está adaptado para su uso universal. |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | no | No hay pavimento táctil de botones. Obstáculos que dificultan el desplazamiento. Estrechamiento del andén. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | no |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | no |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | no | Desplazamiento entre andenes a nivel. Deficiente y peligroso. |

Estación Ugao - Miraballes

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | NO |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | El itinerario de acceso peatonal es inaccesible. Los accesos consisten en escaleras o vía rampas con pavimento en mal estado y gran pendiente.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | NO | Tendrían que estar las dos hojas abiertas.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | NO | Tendrían que estar las dos hojas abiertas. |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | NO EXISTE |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | SI |  |

Estación Lezo-Rentería

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | si |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no existe | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | no | Siempre que las dos hojas estén abiertas.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| Las puertas, ¿permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | no | Siempre que las dos hojas estén abiertas. |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |

Apeadero Loiola   

   
    
   
 Nombre:  
   
 Apeadero de LOIOLA  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 Afueras del municipio  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | no | Se trata de un acceso exterior complicado, a través de una zona de gran densidad de tráfico en la que los itinerarios peatonales no garantizan la seguridad del individuo, ni la funcionalidad del desplazamiento. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | si | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | no existe |  |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | no existe | Cerrado. |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | no existe | Cerrado. |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | no | Ranura de monedas y pantalla muy elevadas. |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | no | Asientos sin reposabrazos. |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | si | Le falta pavimento táctil de botones. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | no | Se han recrecido los andenes para la llegada de los CIVIA. |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | no |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | si | Rampa subterránea. |

Apeadero Martutene   

   
    
   
 Nombre:  
   
 Apeadero de MARTUTENE  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 Afueras del municipio  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | no | Zona de elevado tráfico. Inseguridad. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | Se accede mediante escaleras. También hay un pequeño rebaje, pero estrecho.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | no |  |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | no existe | Cerrado. |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | no existe | Cerrado. |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | no | Ranura de monedas y pantalla muy elevadas. |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | no | Asientos sin reposabrazos. |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | si | Le falta pavimento táctil de botones. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | no |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | no |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | no | Paso a nivel. Inseguridad. |

Estación Ordizia

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | si | El acceso al edificio cuenta con un obstáculo en forma de escalón. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | No hay rampa alternativa.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | no | Puerta estrecha.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | no | Escalón de acceso. |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |

Apeadero Ormaiztegi   

   
    
   
 Nombre:  
   
 Apeadero de ORMAIZTEGI  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 Afueras del municipio  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | no |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | Mucha pendiente desde el centro del pueblo.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | no | Andén alto. |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | no existe | No hay. |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | no existe | No hay. |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | no existe | No hay. |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | no | Sin reposabrazos. Asientos bajos. |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | si |  |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | no |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | no |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | no | Paso a nivel. Inseguridad. |

Estación Pasaia

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | no |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | si | Se ha habilitado una rampa que permite disponer de alternativa respecto al tramo de escaleras.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | no | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| Las puertas, ¿permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | no |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

Estación Tolosa centro

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | no | Tramo de escaleras sin alternativas. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | no existe | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | no existe |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

Estación Tolosa

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | no |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | si | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | si | (**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | si |  |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | si |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | si |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |

Apeadero Urnieta   

   
    
   
    
   
 Nombre:  
   
 Apeadero de URNIETA (ESTACIÓN EN OBRAS)  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | no |  |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no | Hay 2 accesos. Uno mediante un camino de tierra y con pendiente elevada, y otro más tendido pero desde la carretera.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | no existe |  |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | no existe |  |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | no existe | Cerrado. |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | no existe | Cerrado. |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | no | Ranura de monedas y pantalla muy elevadas. Está sobre un escalón, pero está en obras. |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | no | Actualmente no dispone, pero está en obras. |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | no existe |  |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | no existe | Cerrado. |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | no existe | Cerrado. |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | no | Ranura de monedas y pantalla muy elevadas. Está sobre un escalón, pero está en obras. |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | no | Actualmente no dispone, pero está en obras. |

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | no existe | Está en obras. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | no |  |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | no |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | no | Paso a nivel. Inseguridad. |

Estación Zumárraga

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | si | Acceso deficiente al encontrarse la zona en obras por la construcción de la nueva intermodal. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | no existe | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | no | Puertas estrechas, de doble hoja. Ambas hojas abiertas para garantizar el acceso del usuario PMR.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | no | Las dos hojas han de estar abiertas. |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | no existe |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | no existe |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |